田七家化牙膏车间灌装和煮制间净化系统改造工程

公开询价公告

广西田七家化实业有限公司

2022年 10 月

目     录

第一章 公开询价邀请	3

第二章  评审办法	7

第三章  文件格式	8

# 第一章 公开询价邀请

各供应商：

根据《中华人民共和国民法典》要求，我公司拟进行田七家化牙膏车间灌装和煮制间净化系统改造工程项目，现诚邀具备技改能力供应商就本项目咨询服务提供报价及初步方案，便于我公司确定合作单位，请供应商在发布公告后按时间节点提供报价文件。

- 项目名称

田七家化牙膏车间灌装和煮制间净化系统改造工程

二、采购内容：

结合公司自身现状，对田七家化牙膏车间灌装和煮制间净化系统改造工程项目进行公开询价，技改项目主要包括灌装和煮制两个区域净化系统改造：

（一）灌装区域：

男、女一更、二更、缓冲间、洁净走道、人流风淋室、物流风淋室等区域增加送风系统（高效过滤器），回风系统。

容器清洗间、洗衣间、磨具间、容器间增加回风系统（可调百叶控制风量）。主要工程量为：

1.增加回风立柱（彩钢板800*550*4000mm）8条：

回风管（630*400mm）约70米。

2.增加送风管（500*250mm）约40米。

3.增加高效过滤器11套。

4.安装手动可调铝金合百叶窗（回风口）38只用于调整回风风量等。

（二）煮制区域由顶回风系统改造为立柱底侧面回风系统，通过安装手动可调铝金合百叶窗控制回风量。在男、女一更、外清间等三个功能间增加送风系统（高效过滤器）。主要工作量如下：

1.增加回风立柱（彩钢板650*450*2500mm）16条；

回风管（500*320mm）约100米，

2.增加送风管（320*200mm）约15米。

3.增加高效过滤器3套.

4.安装手动可调铝金合百叶窗（回风口）28只用于调整回风量等内容。

（三）实际尺寸和数量按工程竣工验收测量时为准。

（四）项目控制价为：254516.36元，超出控制价不受理。

三、服务时间：

签订合同60个日历日内完成，施工期间服从田七家化安全生产安排。

四、付款方式（以人民币结算）

（一）预付款：合同生效后，且需方在收到供方开具等额增值税专用发票后10个工作日内，需方支付总工程款的20%作为预付款。

（二）完工验收款：在验收合格后，且需方在收到供方开具等额增值税专用发票后10个工作日内，需方支付总工程款的77%。

（三）质保金：总工程款的3%作为质保金。质保期为自需方签署验收报告的次日起1年。质保期届满后，如供方安装工程无质量问题的，需方收到供方请款函及开具等额增值税专用发票后10个工作日内，向供方支付全部质保金（不计利息）

五、合格报价人的资格要求

（一）报价方具有暖通净化系统专业相关资质，注册资金在30万元以上。

（二）本项目不接受联合体报价。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（四）报价方必须信用良好，没有不良信用记录。

（五）报价方具备30万以上净化系统工程施工经验，提供合同为证。

六、服务要求：

（一）中选人应作为独立第三方完成本项目的所有工程工作。

（二）如项目实施过程中发生服务清单中没有的非主要施工任务，中选人自身资质无法完成本项目非主要施工工程，中选人应委托具有相应服务资质的施工单位来完成该项工程。中选人在实行委托前应征得本项目采购人      书面       同意，并在采购人的管理下签订并履行该委托合同。中选人对受中选人委托的专业咨询机构所出具的成果文件应予以认可并向采购人承担连带责任。中选人不得将主要服务内容（所有 ）分包。

（三）技改项目施工完成后，应提供送、回风管布置图并标清楚尺寸大小和所使用设备的规格型号清单，并做必要的告知。布置图包括纸质版和电子版。

七、报价内容要求：

（一）各供应方在公告发布之日起7个自然日内可前自行到项目现场勘查（费用自理）。地址：广西田七家化实业有限公司（广西梧州工业园区园区一路1号），联系人：谭先生；联系电话：13481422770

（二）报价文件包含以下内容：

1.按照附件格式文件提供报价资料，包括报价函、声明书、服务承诺书、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书等；

2.详细的改造实施方案；

3.匹配项目施工方案具体的报价清单；

4.报价人认为需要提交的其他材料。

八、报价文件递交截止时间及地点

服务单位应于公开询价发布10个自然日前将报价文件以盖章版电子档发送到广西田七家化实业有限公司采购邮箱tq_purchase@wz-zh.com，逾期报价者将视为放弃竞选报价。

九、方案询比评审时间和地点：

（一）评审地点：广西田七家化实业有限公司，通过报价文件进行评审。

（二）评审时间：投标截标时间3个工作日内。

十、评审说明

本项目采用综合评分法详见（第二章），根据综合得分对响应人排序，出具询价比选小组评审意见，推荐成交候选人名单。

十一、业务咨询联系方式：

广西田七家化实业有限公司 联系人：谭先生；联系电话：13481422770  邮箱： tq_purchase@wz-zh.com （邮件注明牙膏车间净化系统改造生产管理部谭守经收）。

广西田七家化有限公司

2022年10月25日

# 第二章  综合评分法

一、评审原则

（一）“评审小组”构成：本项目的“评审小组”分别由采购单位代表等有关人员5人或5人以上单数构成。

（二）评审依据：“评审小组”将报价文件、服务单位的方案文件为评审依据，对服务单位的报价、项目实施方案、售后服务等三方面内容进行评审， 按百分制打分。

二、评审办法

本次评审采用综合评分法。

计分办法（按四舍五入取至百分位）。

| 序号 | 评分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分60） | 价格评审 （满分60） | 计算报价人的报价时将以扣除可抵扣增值税税金后的价格作为报价人的评审价格：若报价人未明确报价所包含的税率及发票类型，评标时按税金不能抵扣处理。 当有效报价为小于等于5家时，取有效报价的平均值为评标基准价。 当有效报价大于5家时，去掉一个最高报价和一个最低报价，如果出现并列最高或最低评报价的情况，在计算基准价时只去掉其中一个最高或最低报价，以下类推。 其计算方法为： a.所有有效报价算术平均值即为基准价（记为A），计算公式：评标基准价A=所有有效报价人评标价之和/有效报价单位数； b.计算报价人评标价格的偏差率Z Z=（X-A）/A*100%； c.依据报价人评标价格的偏差率Z，确定报价人报价得分如下： 当Z=0时，得50分； 当Z＞0时，则报价得分在50分的基础上，Z每增加1个百分点，则扣减1分。计算公式Si=60-（Z×100×1） 当Z＜0时，则报价得分在50分的基础上，Z每减少2个百分点，则加1分，满分60分为止。 注：Si为报价人价格分值，X为报价人评标价格，A为基准价。 |
| 2 | 技术、安装服务分（满分25） | 安装服务周期 （满分10） | 安装服务周期0-45天：综合评定优秀10分。 安装服务周期0-60天：综合评定良好8分。 安装服务周期60以上5分。 |
|  |  | 技术分 （满分10） | 方案、方法及组织设计合理：综合评定为5分。 方案完整、可操作性一般、方法及组织设计较好：综合评定良好8分。 方案完整严谨、可操作性强、方法科学及组织设计优秀：综合评定优秀10分 |
|  |  | 施工组织方案（满分5） | 审查报价人适合项目实际、安全、有针对性地安装调试体系（包括施工工期、从施工单位进场施工至竣工、验收、移交的全过程及安全保证措施）；（满分5） |
| 3 | 商务分（满分10） | 同类业绩（满分10） | 同类业绩工程款30万及5次以上：综合评定优秀10分。 同类业绩工程款30万及3-5次：综合评定良好8分 同类业绩工程款30万及3次以内三挡5分 |
| 4 | 售后服务分（满分5） | 售后服务 （满分5） | 评委根据报价人售后服务的方案、到达故障现场时间、故障处理方案等进行打分 |
| 总得分=1+2+3+4 |

三、评审中报价文件的澄清及补正

1.评审过程中评审小组成员对提交的报价文件中不明确或不清淅内容，可要求报价单位现场澄清或补正说明并作书面报告。

2.澄清及补正的内容不得改变报价文件的实质性内容。

3.澄清及补正的内容属于报价文件的组成部分。

四、评审结果

1.评审小组会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）推荐中选服务单位，并推荐中选候选人。

2.采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候服务单位中有放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中选候选人为中选人，其余以此类推。

3.评审小组完成评审后，提交书面评选报告。

4.采购人应向中选单位发出中选通知书，并告知未中选单位。

# 第三章  文件格式

格式1：

报价函（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目的询价文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次企业采购活动：方案文件电子扫描件；

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以人民币（大写）            （小写）（￥       ），包含税率：      的总报价，提交成果文件时间：            ，提供本项目询价文件中的采购内容。

2.我方同意自本项目询价文件“规定的截止时间起遵循本报价函，并承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.我方承诺已经具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次报价（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6.如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，根据询价文件、我方的报价文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7.我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即服务单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中选、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务单位的；

（3）与采购人、其他服务单位或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：                                     。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

声明书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司：

（施工单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的报价，为便于贵方公正、择优地确定中选人及其报价产品和服务，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                    ；该服务由我方人员提供。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次报价文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次报价文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次报价文件涉及商业秘密的内容有：               ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

公章：

年    月    日

格式3：

服务承诺书（格式）

1、签订合同后完成施工周期：

2、维保承诺：

施工单位（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式4：

法定代表人身份证明书（格式）

服务单位：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （服务单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月

格式5：

法定代表人授权委托书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

本人    （姓名）    系     （单位名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     项目的文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

服务单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

# 附件1

# 田七家化牙膏车间灌装和煮制间净化系统改造工程项目询比评审结果记录表

| 序号 | 报价单位 | 总分 | 无税金额 | 备注排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

采购单位：广西田七家化实业有限公司

主持人：

# 记录人员：

# 监督人员：

# 评审时间：

附件2

田七家化牙膏车间灌装和煮制间净化系统改造工程项目询比评审报告

广西田七家化实业有限公司：

该项目于2022年  月  日经评审小组完成评审工作。分别对合格条件的    家报价人进行评审，   家报价文件均为合格文件，并响应询比方案的相关要求。评审人员根据《田七家化牙膏车间灌装和煮制间净化系统改造工程项目询价公告》的评审办法进行评审，按最低价中标法得分从底到高排列，推荐中选候选单位，现将有关评审结果作书面报告：

第一中选候选单位：

第二中选候选单位：

第三中选候选单位：

并推荐第一中选候单位为中服务单位。

评审小组：

评审时

附件3

田七家化牙膏车间灌装和煮制间净化系统改造工程项目询比中选通知书

中选单位：

经我司评审小组评定，田七家化牙膏车间灌装和煮制间净化系统改造工程项目由你单位中选。希望你单位按施工方案及报价文件中确定的条件，按时按质按量完成该项目。

请收到本通知后15天内与相关公司签订合同。

特此通知。

广西田七家化实业有限公司

年   月   日

附件4

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称:牙膏净化车间净化改造工程-暖通工程 | 第1页 共1页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | B7 彩钢板装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030702002001 | 净化彩钢板顶板（内加2道龙骨）厚度0.426mm，双灰白，玻镁夹心 | ㎡ | 133.00 |  |  |  |
|  |  | 含槽铝、外圆立柱、内圆弧、顶球、支架、固定铝底座及周边金属收边收口线条等 |  |  |  |  |  |
|  |  | B7 通风空调工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030701002001 | 铝合金高效过滤器 风量：1000m3/h | 台 | 11 |  |  |  |
| 3 | 030703021001 | 高效送风静压箱 风量：1000m3/h | 个 | 11 |  |  |  |
| 4 | 030703001001 | 高效送风静压箱阀门 风量：1000m3/h | 个 | 11 |  |  |  |
| 5 | 030703001002 | 高效送风孔板散流器 风量：1000m3/h | 个 | 11 |  |  |  |
| 6 | 030701002002 | 铝合金高效过滤器 风量：500m3/h | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 030703021002 | 高效送风静压箱 风量：500m3/h | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 030703001003 | 高效送风静压箱阀门 风量：500m3/h | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 030703011001 | 高效送风孔板散流器 风量：500m3/h | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 030703001004 | 铝合金可开式回风口（带阀门滤网）800x400 | 个 | 38 |  |  |  |
| 11 | 030703011002 | 铝合金可开式回风口（带阀门滤网）400x250 | 个 | 28 |  |  |  |
| 12 | 030703019001 | 风管风阀帆布软连接（配阀门、风口使用） | ㎡ | 12.00 |  |  |  |
| 13 | 030702001001 | 镀锌风管 0.6mm | ㎡ | 363.00 |  |  |  |
| 14 | 030702001002 | 镀锌风管 0.75mm | ㎡ | 100.00 |  |  |  |
| 15 | 031208003001 | 通风管道橡塑保温 厚度=20mm |  | 23.00 |  |  |  |
| 16 | 030601002001 | 压力表（0—60Pa） | 台 | 10 |  |  |  |
| 17 | 030413003001 | 人工打凿砖墙洞 、板洞、封板恢复 |  | 3.60 |  |  |  |
| 18 | 030404001001 | 灌装（45KW)、液洗(30KW)间风柜变频器安装(包工） | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |